## 幕墙铝单板吊顶计算

基本参数：

1：计算点标高：60m；

2：吊顶跨度：B=1100mm；

3：吊顶上分格高：1380mm；吊顶下分格高：1380mm；

4：吊顶计算间距：H=1380mm；

5：力学模型：三角荷载简支梁；

6：板块配置：铝单板；

7：吊顶材质：6063-T5；

因为B≤H，所以本处幕墙吊顶按三角形荷载简支梁力学模型进行设计计算，受力模型如下：

### 吊顶型材选材计算

(1)吊顶在风荷载作用下的线荷载集度(按三角形分布)：

qwk：风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm)；

wk：风荷载标准值(MPa)；

B：吊顶跨度(mm)；

qwk=wkB

=0.00113×1100

=1.243N/mm

qw：风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm)；

qw=1.4qwk

=1.4×1.243

=1.74N/mm

(2)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用的线荷载集度(按三角形分布)：

qEAk：垂直于幕墙平面的分布水平地震作用(MPa)；

βE：动力放大系数，取5.0；

αmax：水平地震影响系数最大值，取0.16；

Gk：幕墙构件的重力荷载标准值(N)，(主要指面板组件)；

A：幕墙平面面积(mm2)；

qEAk=βEαmaxGk/A        ……5.3.4[JGJ102-2003]

=5.0×0.16×0.0003

=0.00024MPa

qEk：吊顶受水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm)；

B：吊顶跨度(mm)；

qEk=qEAkB

=0.00024×1100

=0.264N/mm

qE：吊顶受水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm)；

qE=1.3qEk

=1.3×0.264

=0.343N/mm

(3)幕墙吊顶受荷载集度组合：

用于强度计算时，采用Sw+0.5SE设计值组合： ……5.4.1[JGJ102-2003]

q=qw+0.5qE

=1.74+0.5×0.343

=1.912N/mm

用于挠度计算时，采用Sw标准值： ……5.4.1[JGJ102-2003]

qk=qwk

=1.243N/mm

(4)吊顶在风荷载及地震组合作用下的弯矩值(按三角形分布)：

My：吊顶受风荷载及地震作用弯矩组合设计值(N·mm)；

Mw：风荷载作用下吊顶产生的弯矩(N·mm)；

ME：地震作用下吊顶产生的弯矩(N·mm)；

B：吊顶跨度(mm)；

Mw=qwB2/12

ME=qEB2/12

采用Sw+0.5SE组合：

My=Mw+0.5ME

=qB2/12

=1.912×11002/12

=192793.333N·mm

(5)吊顶在自重荷载作用下的弯矩值(按矩形分布)：

Gk：吊顶自重线荷载标准值(N/mm)；

H1：吊顶自重荷载作用高度(mm)，对挂式结构取吊顶下分格高，对非挂式结构取吊顶上分格高；

Gk=0.0003×H1

=0.0003×1380

=0.414N/mm

G：吊顶自重线荷载设计值(N/mm)；

G=1.2Gk

=1.2×0.414

=0.497N/mm

Mx：吊顶在自重荷载作用下的弯矩设计值(N·mm)；

B：吊顶跨度(mm)；

Mx=GB2/8

=0.497×11002/8

=75171.25N·mm

### 确定材料的截面参数

(1)吊顶抵抗矩预选：

Wnx：绕X轴吊顶净截面抵抗矩预选值(mm3)；

Wny：绕Y轴吊顶净截面抵抗矩预选值(mm3)；

Mx：吊顶在自重荷载作用下的弯矩设计值(N·mm)；

My：风荷载及地震作用弯矩组合设计值(N·mm)；

γx，γy：塑性发展系数：

对于钢材龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,均取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，均取1.00；

fa：型材抗弯强度设计值(MPa)，对6063-T5取90；

按下面公式计算：

Wnx=Mx/γxfa

=75171.25/1.00/90

=835.236mm3

Wny=My/γyfa

=192793.333/1.00/90

=2142.148mm3

(2)吊顶惯性矩预选：

df1,lim：按规范要求，吊顶在水平力标准值作用下的挠度限值(mm)；

df2,lim：按规范要求，吊顶在自重力标准值作用下的挠度限值(mm)；

B：吊顶跨度(mm)；

按相关规范，钢材吊顶的相对挠度不应大于L/250，铝材吊顶的相对挠度不应大于L/180；

《建筑幕墙》GB/T21086-2007还有如下规定：

按[5.1.1.2]，对于构件式玻璃幕墙或单元幕墙（其它形式幕墙或外维护结构无绝对挠度限制）：

当跨距≤4500mm时，绝对挠度不应该大于20mm；

当跨距＞4500mm时，绝对挠度不应该大于30mm；

按[5.1.9，b]，自重标准值作用下挠度不应超过其跨度的1/500，并且不应大于3mm；

B/180=1100/180=6.111mm

B/500=1100/500=2.2mm

对本例取：

df1,lim=6.111mm

df2,lim=2.2mm

qk：风荷载作用线荷载集度标准值(N/mm)；

E：型材的弹性模量(MPa)，对6063-T5取70000MPa；

Iymin：绕Y轴最小惯性矩(mm4)；

B：吊顶跨度(mm)；

df1,lim=qkB4/120EIymin              ……(受风荷载与地震作用的挠度计算)

Iymin=qkB4/120Edf1,lim

=1.243×11004/120/70000/6.111

=35452.78mm4

Ixmin：绕X轴最小惯性矩(mm4)；

Gk：吊顶自重线荷载标准值(N/mm)；

df2,lim=5GkB4/384EIxmin              ……(自重作用下产生的挠度计算)

Ixmin=5GkB4/384Edf2,lim

=5×0.414×11004/384/70000/2.2

=51249.442mm4

### 选用吊顶型材的截面特性

按照上面的预选结果选取型材：

选用型材号：40/60系列

型材抗弯强度设计值：90MPa

型材抗剪强度设计值：55MPa

型材弹性模量：E=70000MPa

绕X轴惯性矩：Ix=115810mm4

绕Y轴惯性矩：Iy=123650mm4

绕X轴净截面抵抗矩：Wnx1=4100mm3

绕X轴净截面抵抗矩：Wnx2=3662mm3

绕Y轴净截面抵抗矩：：Wny1=5763mm3

绕Y轴净截面抵抗矩：：Wny2=6639mm3

型材净截面面积：An=449.3mm2

型材线密度：γg=0.012131N/mm

吊顶与立柱连接时角片与吊顶连接处吊顶壁厚：t=3mm

吊顶截面垂直于X轴腹板的截面总宽度：tx=5mm

吊顶截面垂直于Y轴腹板的截面总宽度：ty=3mm

型材受力面对中性轴的面积矩(绕X轴)：Sx=2994mm3

型材受力面对中性轴的面积矩(绕Y轴)：Sy=3546mm3

塑性发展系数：γx=γy=1.00